## Slide 1: Pseudo Code
By THIRTY

## Slide 2: Application Migration Policy
MCDRAM
DRAM
2. App Selection
1. App Monitoring
3. Page Prediction
Application Migration Policy
4. Migration

## Slide 3: Policy
Algorithm policy()
CA – count of applications
M – Monitor
P – repeat period interval
S – for synchronization value
HIA – the hottest application index
CIA – the coldest application index
HIp – the hottest page index
CIp – the coldest page index
1.repeat P
2. parallel i to CA
3. appMonitoring(i, M)
4. [HIA , CIA] ← appSelection(CA , M)
5. [HIp , CIp] ← pagePrediction()
6. migration(Ls, Hip , CIp)
5. end parallel
6.end repeat
Struct Monitor
1. b – the bandwidth list of each applications
2. p – the page fault list of each applications
3. s – the state of each applications
end Struct
구조체를 정의한다
1. b는 각 어플리케이션의 대역폭 값을 저장할 리스트 변수
2. p는 각 어플리케이션의 페이지 폴트 값을 저장할 리스트 변수
3. s는 각 어플리케이션의 상태(=MCDRAM에 있는지 혹은 DRAM에 있는지) 값을 저장할 리스트 변수
Algorithm policy()
CA – 어플리케이션의 수
M – 구조체 Monitor 변수
P – 정책 반복주기 p
S – 각 어플리케이션이 병행하게 동작함으로 동기를 맞추어 줄 필요가 있다 해당 변수를 활용하여 병행하게 돌아가는 각 작업마다 S값을 1씩 올리고 마지막에 S값이 어플리케이션 개수 만큼 되었는지를 체크하여 동기를 맞춘다.
HIA – 가장 핫한 어플리케이션의 인덱스를 가지는 변수
CIA – 가장 차가운 어플리케이션의 인덱스를 가지는 변수
HIp – 가장 핫한 페이지의 인덱스를 가지는 변수
Cip – 가장 차가운 페이지의 인덱스를 가지는 변수
P 주기로 아래의 작업을 반복한다.
병행적으로 각 어플리케이션들을 시작한다
모니터링 함수 실행
핫, 콜드 어플리케이션 선택
해당 어플리케이션의 페이지 데이터 기반으로 핫 ,콜드 페이지 추출
해당 페이지를 정책에 따라이주
5. end parallel
6.end repeat

## Slide 4: appMonitoring
Algorithm appMonitoring(id )
Input : id – application index
1.B ← getBandwidth(id)
2.p ← getPageFault(id)
3. setMonitor( b, p )
Algorithm appMonitoring(id )
Index를 id로 받는다
측정된 대역폭 값을 B에 저장
측정된 페이지폴트 값을 P에 저장
모니터 변수에 측정된 B, P 값을 저장

## Slide 5: appSelection
Algorithm appSelection(M, CA)
Input : M – Monitor
CA – application size
Output : HI , CI – return hottest app index and coldest app index of application
/ *
Mbi– the bandwidth of i th application
Mpi – the page fault of i th application
HI– Hot Index
CI– Cold Index
*/
Chot – hottest criteria
Ccold – coldest criteria
C– the criteria list of each application
HI ← 0
CI ← 0
C ← Mb – Mp
loop i ← 0 to CA do
if C i < Chot
Chot ← C i
HI ← i
if Ci > Ccold
Ccold ← C i
CI ← i
return HI, CI
Algorithm appSelection(M, CA)
Input : M은 모니터 변수
CA는 어플리케이션 개수
Output : 가장 핫한 인덱스, 가장 차가운 인덱스 를 반환
/ *
Mbi– 모니터에 있는 b(대역폭) 변수에서 I 번째의 어플리케이션을 가리킴
Mpi – 모니터에 있는 p(페이지 폴트) 변수에서 i번째 어플리케이션을 가리킴
HI– 핫한 어플리케이션의 인덱스를 저장하기 위한 변수
CI– 차가운 어플리케이션의 인덱스를 저장하기 위한 변수
*/
Chot – C는 어떤 어플리케이션을 우선시 해야하는지 계산하기 위한 것으로 Chot은 그 기준치가 가장 높은 값을 저장하기 위한 변수이다.
Ccold – C는 어떤 어플리케이션을 우선시 해야하는지 계산하기 위한 것으로 Ccold은 그 기준치가 가장 낮은 값을 저장하기 위한 변수이다.
C– 우선순위 값을 저장하기 위한 리스트 변수이다
HI ← 0으로 초기화
CI ← 0으로 초기화
C 리스트 변수는 초기화 이는 대역폭에서 페이지 폴스 값을 뺀다
어플리케이션 수 많큼 반복한다
가장 핫한 것과 가장 차가운 것을 찾는다. 찾아서 인덱스를 HI, CI 에 저장
HI, CI 결과를 반환

## Slide 6: pagePrediction
Algorithm pagePrediction()
Input :
논문 참조

## Slide 7: Migration
Algorithm migration(M, HI, CI )
Input : M – Monitor
HI – Hottest Index
CI – ColdestIndex
1. If !Ms HI and !isOverflow()
2. migration(HI, MCDRAM ← DRAM)
3. If !Ms CI and isOverflow()
4. migration(HI, DRAM← MCDRAM)
Algorithm migration(M, HI, CI )
Input : M – Monitor
HI – Hottest Index
CI – ColdestIndex
1. If !Ms HI and !isOverflow()
2. migration(HI, MCDRAM ← DRAM)
3. If !Ms CI and isOverflow()
4. migration(HI, DRAM← MCDRAM)